Système de façade Luxalon® 150F/200F

Partie 1. Système de façade 150F/200F en général

1.1 Introduction

Fourniture et fixation de système de façade Luxalon® 150F/200F tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 Description du système

Le système consistera en panneaux en aluminium linéaires enroulés qui peuvent être facilement glissés dans les pattes d'un porteur. Les porteurs sont fixés sur une sous-construction non Luxalon®. Pour éviter la corrosion de contact due à l'application de métaux non similaires, chaque fixation des porteurs sur la sous-construction doit être réalisée avec le jeu de rondelles Luxalon®.

Partie 2. Produit

Système de façade Luxalon® 150F/200F de ________ m2 constitué de :

2.1 Panneaux

150F: dimension de 170 x 17 mm, en aluminium de 0,6 mm
200F: dimension de 200 x 17 mm, en aluminium de 0,7 mm

Panneaux à fabriquer en aluminium émaillé au four, prépeint, en alliage résistant à la corrosion EN-AW -3005 ou équivalent (conformément aux normes EN 1396 et EN13523). Les panneaux ont une longueur de _______ mm (disponibilité fabricant de 800-6000 mm, autres longueurs disponibles sur demande). Panneaux à joindre dans le sens de la longueur au moyen de collages de panneau ou par l'extrusion de joint horizontal Luxalon®.

2.2 porteurs

Les rangées de porteurs enroulés en aluminium d'une épaisseur de 0,95 mm (150F) ou de 1,2 mm (200F) seront installées à ________ mm coeur à coeur sur une sous-construction constituée d'un cadre de support en acier ou en aluminium d'une résistance et d'une rigidité suffisantes pour résister à la pression/succion du vent. Les porteurs sont dotés de pattes pour maintenir les panneaux dans un module de 150 mm (150F) ou de 200 mm (200F).

Partie 3. Spécifications complémentaires

3.1 Profils

Bord, seuil des larmiers, surfaçage, etc. en lamelle d'aluminium émaillé au four, avec peinture de finition Luxacote® (± 30 microns).

3.2 Revêtement

L'architecte choisira dans la palette standard de Hunter Douglas des panneaux extérieurs 150F/200F Luxalon® le code n° _________ ou un coloris spécial pour s'accorder.

3.3 Installation

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans.