REGENABSCHIRMENDE AUSSENSCHALEN Luxalon® Multipaneel-Fassaden-Außenschalen horizontal / vertikal befestigt

- Primäre Unterkonstruktion: Wird vom Architeken angegeben. Für eine einfache Montage der Luxalon® Fassaden-Paneele entsprechend der Empfehlungen von Hunter Douglas Construction Elements werden besonders Spannweite, Biegung, Windlast und Träger genannt]

- Regenabschirmendes Außenschalensystem: Modell: Luxalon® Multipaneel-Fassade-Außenschalen von Hunter Douglas Construction Elements, Luxalon® Fassadensysteme. Einschließlich aller Produkte, Befestigungen und Übergangsstellen, die für die Montage notwendig sind. Leistungskriterien entsprechen den Design-/Leistungsanforderungen und den entsprechenden Abschnitten bezüglich einer Prüfung.

- Regenabschirmendes Paneel: Modell: 200/300/400/500/600mm Modul mit T/U/PF350,400,450,500,550 und in unterschiedlichen Längen bis zu 6000 mm.
Material: Gleichmäßige/ geprägte Aluminiumlegierung 3005/ Stahl / Edelstahl / Zink / Kupfer
Dicke: 1,0mm, 1,2mm, 1,4mm, 2,0mm
Beschichtung/Farbe: Eloxiert / Luxacote / PVF2 Außenbeschichtung/*

Das Paneel wird ab Werk auf der äußeren Oberfläche mit Luxacote®/PVF2* Beschichtungsfarbe gestrichen und entspricht mindestens einem Härtegrad von 2H (ECCA-Test)]

- Weitere Anforderungen an die Paneele: Die Paneele werden unter kontrollierten Werksbedingungen geformt. Speziell geformte Paneele werden von Hunter Douglas Construction Elements aus Luxalon® Multipaneel-Fassaden Außenschalen gemäß den Spezifikationen des Befestigungssystems angefertigt Das Paneel wird vom geschützten Hunter Douglas Construction Elements Tragesystem aus Aluminium fixiert und gehalten, wenn nötig mit regulierbaren Verbindungsstücken (von anderen Anbietern) usw., ** 
ODER
Von einem Stahlsystem (von anderen Anbietern), unter Berücksichtigung der Ausrichtungskriterien, die das Paneelsystem erfordern, d.h. es sollte vertikal lotrecht sein, und es wird mittels des von Hunter Douglas Construction Elements urheberrechtlichen patentgeschützten Stützsystems an entsprechenden Stellen mit verdeckten Halterungen gesichert, die aus gepresstem Aluminium Typ AlmgSi IF31 hergestellt werden].

- Verbindungselemente: [Angemessene Verbindungselement (von anderen Anbietern), unter Berücksichtigung der Zug-/Hebelwirkung, den die Halterungen auf das Verbindungssystem ausüben und dessen Verhältnis zu den Windlastkriterien].

- Anzahl und Platzierung der Verbindungselemente: Wie in Beschreibung [330] festgelegt. Fugenmodelle: [Die horizontalen und vertikalen* Fugen sind die Standardfugen “T” / “U”, und die vertikale/horizontale* Fuge ist eine offene Fuge, wie angegeben.