Luxalon® Fassadensystem 70S

| Produkt: | Luxalon® Fassadensystem 70S |
| --- | --- |
| System: | Feststehendes System, vertikale Anwendungen |
| Form: | Z-förmige Paneele mit rund eingerollten Kanten |
| Paneelabschnitt: | 70S: 47,5 x 70 mm, Dicke 0,6 mm |
| Paneellänge: | max. 6000 mm |
| Legierung: | EN-AW 3005 |
| Oberflächenbehandlung: | Vorderseite: Luxacote®-Beschichtung, 3 Schichten, 40 mµ, Farben; siehe Farbpalette Rückseite: Polyester-Pulverbeschichtung , weiß |
| Befestigung Paneel: | Paneelhalter für 70S aus extrudiertem, anodisiertem Aluminium |
| Distanzstücke: | 48, 63 und 88 mm aus extrudiertem, anodisiertem Aluminium, für verschiedene Module |
| Paneelmodule70S: | Abstandhalter Modul Beschattungswinkel 43 mm 70 mm 0º 63 mm 85 mm 19º 88 mm 110 mm 44º |
| Befestigung Tragkonstruktion: | Die Tragkonstruktion wird mittels heißverzinkter Stahlkonsole an der Fassade befestigt, optional mit zusätzlicher Aluminiumhalterung oben. |
| Tragkonstruktion: | Extrudierte Aluminiumprofile für Paneele und Abstandhalter |
| Stütze für Halteprofile: | Profilklammer mit Unterlegscheiben |
| Befestigung: | Clip-System |
| Montage: | Abstandhalter und Paneelhalter werden in die Tragschiene eingeschoben, die mit einer Profilklammer an der Unterkonstruktion befestigt ist (nicht im Luxalon®-Programm) |