Bacs Luxalon®  300 C sur porteurs

PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS

# 1.1 INTRODUCTION

Fourniture et pose de bacs Luxalon système sur porteurs fabriqués par Hunter Douglas Produits Architecturaux.

# 1.2 DESCRIPTION DE SYSTÈME

L’ensemble sera constitué de bacs fixés à un système de suspentes permettant la démontabilité manuelle et individuelle des panneaux.

PARTIE 2: PRODUIT

Plafond de _________ m² de bacs 300 C Luxalon® système sur porteur  se composant de :

# 2.1 PANNEAUX

# Les panneaux seront profilés à partir de feuillard d’aluminium prépeint laqué au four de 0.7 mm d’épaisseur ou d’acier galvanisé de 0,6 mm, pleins ou perforés avec ou sans non tissé acoustique. Les relevés d’extrémités de 29 mm de haut assureront un accroissement de la rigidité. Les bacs de 300 mm de large comporteront des bords chanfreinés de 5 mm formant des joints fermés en V.

Les bacs seront fabriqués en alliage  HD 3005 ou équivalent (selon les normes EN 1396 ou ECCA) pré-peint, laqué au four. Les panneaux auront une longueur nominale de 1000 mm et une longueur maximale de 6000 mm. Des panneaux de longueur _________ comprise entre 250 et 1000 mm ou supérieure à 6000 mm sont disponibles en fabrication spéciale.

# 2.2 SUSPENTES

Des rangées de profilés porteurs en acier 1,0 mm ou aluminium 0.95mm seront disposées avec un espacement de ..... / ..... / ..... centre à centre et soutenus par des suspentes adéquates fixées à la structure supérieure avec une distance de .... centre à centre. Les porteurs seront raccordés au moyen de raccords prévus à cet effet. Les porteurs disposent de languettes rabattables permettant le blocage des bacs.

PARTIE 3: INFORMATIONS ADDITIONNELLES

# 3.1 PROFILÉS DE RIVES

- Cornière en L, 29,2 X 19,4 mm, aluminium 0,5 mm,

- Cornière en L, 45 X 18,5 mm, acier 0,8 mm,

- Cornière en W, 45 X 21 X 21 X 18,5 , acier 0,8 mm

# 3.2 PERFORATIONS

Le fabricant fournira les bacs 300 C système sur porteur selon les dessins de perforations suivants :

- Ø 1,5 mm  ( 3 mm ouverture 23 %

- Ø 2,0 mm  ( 5 mm ouverture 15 %

# Les panneaux auront un encadrement nominal en plein de 10 mm sur les côtés longitudinaux.

# 3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira les bacs avec un non tissé acoustique d’une épaisseur de 0,2 mm collé en usine à l’intérieur des panneaux ou l’installateur disposera des matelas de laine minérale ensachée.

# 3.4 PEINTURE

Coloris au choix de l’architecte dans la gamme standard des coloris Hunter Douglas

pour les bacs 300 C Luxalon® code n° _________. Un coloris spécial pourra être exécuté

après étude.Le revêtement consistera en une peinture polyester 2 couches résistante et durable d’une épaisseur minimale de 20 microns appliquée par un procédé de laquage au four en continu garantissant une épaisseur uniforme et une totale adhésion.

# 3.5 INSTALLATION

Les plafonds seront installés selon les normes et règles locales et les recommandations du fabricant.