LUXALON® LAMES 80B EXTÉRIEURES


PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et pose de lames 80B fabriquées par Hunter Douglas Produits Architecturaux.


1.2 DESCRIPTION DE SYSTÈME

Ce système se compose de lames fixées à un système de suspension permettant le démontage manuel de chaque lame. Porteurs adossés et fixés à une ossature primaire non fournie par Hunter Douglas. Afin d’éviter le contact direct entre les différents matériaux et prévenir ainsi tou risque de corrosion par effet de couple électrolytique, il est nécessaire d’utiliser les bagues et rondelles nylon isolantes avec plaque de répartition Luxalon® à chaque point de fixation.


PARTIE 2 : PRODUIT

Plafond de _________m² de lames type 80B extérieures, composé de:

2.1 LAMES

80B aluminium, épaisseur 0,6 mm, dimensions 80 x 15 mm.

Les lames seront fabriquées en alliage prépeint laqué au four, résistant à la corrosion, EN-AW 3005 ou similaire (normes EN 1396 ou ECCA). Les lames ont une longueur de _________ mm (standard : 1000 à 6000 mm, de 250 à 1000 mm et >6000 mm : sur demande). Les lames peuvent être raccordées au moyen d’éclisses.


2.2 SUSPENTES

Les rangées de porte-lames aluminium 0,95 seront installées à _________ d’axe en axe, au moyen de suspensions réglables suffisamment solides et rigides afin de résister au phénomène de pression et succion du vent à une distance de _________ d’axe en axe. Les porteurs peuvent être raccordés au moyen d’éclisses. Ils comportent des découpes embouties pour le clippage des lames au module standard de 50 mm.


PARTIE 3 : INFORMATIONS ADDITIONNELLES

3.1 PROFILÉS DE RIVES

  Cornière en L, 45 x 18,5 mm, alu 0,8 mm

  Cornière en W, 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, alu 0,8 mm


3.2 PEINTURE

Coloris au choix de l’architecte dans la gamme standard extérieure des coloris Hunter Douglas pour les lames type 80B Luxalon® code nº _________. Un coloris spécial pourra être exécuté après étude.

Le revêtement consistera en une peinture polyester 2 couches résistante et durable d’une épaisseur minimale de 20 microns appliquée par un procédé de laquage au four en continu garantissant une épaisseur uniforme et une totale adhésion ainsi qu’une excellenmte stabilité dans le temps.


3.3 INSTALLATION

Les plafonds seront installés selon les normes et règles locales et les recommandations du fabricant.

SPECIFICATIONS PLAFOND LUXALON® EXTERIEUR 84B 


PARTIE 1 : GENERALITES 

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et fixation de système de plafond Luxalon® extérieur 84B tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système se composera de lames linéaires en forme de boîte fixées sur un système de suspension rigide, permettant le retrait à la main de chaque lame individuelle. Le système de suspension est constitué d'une structure de support non Luxalon®. Pour éviter la corrosion de contact due à l'application de métaux non similaires, chaque fixation des porteurs sur la sous-construction doit être réalisée avec le jeu de rondelles Luxalon®.


PARTIE 2 : PRODUIT

Plafond Luxalon® extérieur 84B_________ m² constitué de :

2.1 LAMES

84B, taille 84 x 12.5 mm fabriquées en aluminium de 0,6 mm.

Lames à fabriquer en aluminium émaillé au four, prépeint, en alliage résistant à la corrosion EN-AW 3005 ou équivalent (conformément aux normes EN 1396 et ECCA). Les lames ont une longueur de _________ mm (disponibilité du fabricant 1000-6000 mm et, sur demande, 250-1000 mm et > 6000 mm). Lames à raccorder dans le sens de la longueur au moyen d'éclisses.

2.2 SUSPENSION

Les rangées de porteurs en aluminium laminé de 0,95 mm seront installées à _________ coeur à coeur au moyen d'une suspension égalisée d'une solidité et d'une rigidité suffisantes pour résister à la pression/succion du vent à une distance de _________, coeur à coeur. Les porteurs seront réunis au moyen d'éclisses. Porteurs fournis avec pattes pour maintenir les lames et les remplissages dans un module total de 100 mm.

PARTIE 3 : SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

3.1 PERIMETRE DES PROFILS

- Profil mural en L de 45 x 18,5 mm en aluminium de 0,8 mm d'épaisseur

- Profil mural en W de 45 x 21 x 21 x 18,5 mm en aluminium de 0,8 mm d'épaisseur

3.2 REVETEMENT

L'architecte choisira dans la palette standard de Hunter Douglas des lames de Luxalon® extérieur 84B le code n° _________ ou un coloris spécial pour s'accorder.

Le revêtement consistera en une finition Luxacote® solide et durable dans une épaisseur nominale d'environ 20 microns, appliquée suivant un processus de prélaquage en continu pour assurer la stabilité de la couleur. La finition Luxacote® garantit une adhérence optimale et une excellente résistance aux intempéries.

3.3 INSTALLATION

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans.