Luxalon® Lames 84 C SPECIFICATION

PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS

# 1.1 INTRODUCTION

Fourniture et pose de lames 84 C fabriquées par Hunter Douglas Produits Architecturaux.

# 1.2 DESCRIPTION DE SYSTÈME

Ce système se compose de lames avec un retour d’ailes fixées à un système de suspension réglable permettant le démontage manuel de chaque lame.

PARTIE 2: PRODUIT

Plafond de _________ m² de lames type  84 C, composé de :

# 2.1 LAMES

Lames de 84 mm de large et 12.5 mm de profondeur, à partir de feuillard d’aluminium pré peint, laqué au four, de 0,5 mm d’épaisseur ; Lames pleines ou perforées avec ou sans non tissé acoustique.

Les lames sont caractérisées par un retour d’aile de 24 mm, fermant le joint de 16 mm entre les lames. Ce retour d’aile peut également être perforé (trous 3 X 7 mm) pour plafond ventilant.

Les panneaux seront fabriqués en alliage pré peint laqué au four type EN-AW  5050 ou similaire (normes EN 1396 ou ECCA).

Lames de longueur _________ (dimensions standards :   1000 - 6000 m/m ; 250- 1000 m/m et > 6000m/m : nous consulter).

Les lames peuvent être raccordées au moyen d’éclisses.

# 2.2 SUSPENTES

Les rangées de porte-lames (acier 0.5/aluminium 0.95) seront installées à _________ d’axe en axe, au moyen de suspensions réglables à une distance de _________ d’axe en axe. Les porteurs peuvent être raccordés au moyen d’éclisses. Ils comportent des découpes embouties pour le clippage des lames au module standard de 100.

PARTIE 3: INFORMATIONS ADDITIONNELLES

# 3.1 PROFILÉS DE RIVES

- Coulisse J12.5, 28.6 X 12.5 X 20 mm, épaisseur 0.35 mm,

- Cornière en L, 29,2 X 19,4 mm, aluminium 0,5 mm,

- Cornière en L, 45 X 18,5 mm, acier 0,8 mm,

- Cornière en W, 45 X 21 X 21 X 18,5 , acier 0,8 mm

# 3.2 PERFORATIONS

Le fabricant fournira les lames type 84 C avec les perforations suivantes :

- Ø 1,0 mm  Δ 2 mm ouverture 23 %

- Ø 2,0 mm  Δ 5 mm ouverture 16 %

Les lames auront un encadrement nominal en plein sur les côtés longitudinaux de façon à assurer un maximum de planéité et de stabilité :

- 7 mm pour les lames 84 C perforées Ø 1 mm

- 6 mm pour les lames 84 C perforée Ø 2 mm.

# 3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira les lames avec un non tissé acoustique d’une épaisseur de 0,2 mm collé en usine à l’intérieur des panneaux ou l’installateur disposera des matelas de laine minérale ensachée.

# 3.4 PEINTURE

Coloris au choix de l’architecte dans la gamme standard des coloris Hunter Douglas pour les lames type Luxalon® 84 C code n° _________. Un coloris spécial pourra être exécuté après étude. Le revêtement consistera en une peinture polyester résistante et durable d’une épaisseur minimale de 20 microns appliquée par un procédé de laquage au four en continu garantissant une épaisseur uniforme et une totale adhésion.

# 3.5 INSTALLATION

Les plafonds seront installés selon les normes et règles locales et les recommandations

du fabricant.