LUXALON® 300L BUITENPLAFOND MET BREDE PANELEN SPECIFICATIE

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Luxalon® buitenplafond met 300L dragers, gebouwd door Hunter Douglas Architectural Products, leveren en bevestigen.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit panelen die bevestigd zijn op een star en genivelleerd afhangsysteem, waarbij alle individuele panelen met de hand of met een plat gereedschap kunnen worden verwijderd. Het afhangsysteem is geen Luxalon® draagsysteem. Om contactcorrosie te vermijden ten gevolge van het aanbrengen van verschillende metalen, moet elke bevestiging van de drager op de onderconstructie worden uitgevoerd met behulp van de Luxalon® ringenset.

DEEL 2: PRODUCT

_________m² Luxalon® buitenplafond met brede panelen en 300L drager bestaat uit:

2.1 PANELEN

Panelen worden gerolvormd uit 0,7 mm dikke gemoffelde aluminiumstrip. De 29 mm hoge opstaande kopse kanten geven het paneel extra stevigheid. De 300 mm brede panelen zijn voorzien van haakse randen om visueel gesloten naden te vormen. De panelen zijn vervaardigd uit vooraf gelakt en gemoffeld aluminium, in een legering EN-AW 3005 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en ECCA). De panelen moeten een lengte hebben van _________ mm (beschikbaar bij fabrikant 1000-6000 mm en op verzoek 250-1000 mm en > 6000 mm).

2.2 AFHANGING

Rijen van 0,95 mm uit aluminium gerolvormde dragers worden met een hart op hart afstand van _________ mm geplaatst door middel van een genivelleerde, starre afhanging op een afstand van _________ mm, hart op hart. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken. Dragers voorzien van geïntegreerde fixeerclips om de panelen te borgen als dit gewenst is.

DEEL 3: BIJKOMENDE SPECIFICATIES

3.1 KANTLIJSTEN

- L-muurprofiel 45 x 18,5 mm, gemaakt uit 0,8 mm dik aluminium

- W-muurprofiel 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, gemaakt uit 0,8 mm dik aluminium

3.2 COATING

De architect kiest een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurengamma voor Luxalon® buitenplafonds met 300L panelen code nr. _________ of een speciale kleur wordt gemaakt. De coating bestaat uit een stevige en duurzame Luxacote® afwerking, met een nominale dikte van ongeveer 20 micron, aangebracht in een continu coatingproces, zodat de kleurstabiliteit verzekerd is. De Luxacote® afwerking waarborgt een optimale hechting en een uitstekende weerstand tegen weersomstandigheden.

3.3 INSTALLATIE

Alle materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften, regels en aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke bijkomende vereisten vermeld in de specificaties of in de tekeningen.