LUXALON® GEBOGEN 84R PANEELPLAFOND SPECIFICATIES

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Luxalon® gebogen 84R plafondsysteem, gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products, leveren en bevestigen.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit gebogen panelen bevestigd aan een verstelbaar afhangsysteem, waardoor afzonderlijke panelen verwijderd kunnen worden met de hand. Systeem met open naden tussen de panelen, die optioneel kunnen worden afgesloten met een verzonken verbindingsprofiel.

DEEL 2: PRODUCT

_________m² Luxalon® gebogen 84R-plafond met 16mm naad, bestaat uit:

2.1 PANELEN

Panelen 84 mm breed, 16 mm diep, worden gerolvormd uit 0,5 mm dikke gemoffelde aluminiumstrip, vlak of geperforeerd en wel/niet voorzien van nonwoven akoestisch vlies.

2.2 VERBINDINGSPROFIELEN

Verzonken verbindingsprofiel, 25 mm breed, gemaakt van 0,3 mm aluminium.

De panelen worden concaaf/convex gebogen met een vaste radius van ongeveer 325 mm, met rechte einden die maximaal 130 mm lang zijn. De panelen worden concaaf/convex gebogen met een variabele radius van minimaal 1250 mm, zonder rechte einden. Het plafond dat bestaat uit gebogen panelen, kan in de lengterichting gekoppeld worden aan een identiek recht paneelplafond

De panelen zijn vervaardigd uit vooraf gelakt en gemoffeld aluminium, in een legering HD 5050 of gelijkwaardig (volgens EN 1396 en ECCA). Alle gebogen panelen dienen exact dezelfde radius en lengtespecificatie te hebben als in de tekening (verkrijgbaar met vaste radius 325 mm of variabele minimale radius 1250 mm en lengtes 1000-6000 mm, op verzoek > 6000 mm).

2.2 AFHANGING

Rijen van 0,5 mm ijzeren respectievelijk 0,95 mm aluminium gerolvormde dragers worden met een hart op hart afstand van ________ mm geplaatst (maximale afstand _________ mm) door middel van starre afhangers op een afstand van _________mm, hart op hart. De dragers worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken. De dragers zijn voorzien van geïntegreerde fixeerclips om het paneel te borgen als dit gewenst is.

DEEL 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 KANTLIJSTEN

Op maat gemaakt, niet door Luxalon® aangeboden.

3.2 PERFORATIES

De fabrikant levert 84R-panelen voorzien van de volgende perforatiespecificaties:

- Ø 1,0 mm, Δ 2 mm, doorlaat 23%

- Ø 2,0 mm, Δ 5 mm, doorlaat 15%

Geperforeerde panelen hebben een dichte rand van 6mm of 7 mm in de lengterichting van het paneel om maximale vlakheid en productstabiliteit te waarborgen.

3.3 AKOESTISCH

De fabrikant voorziet de panelen fabrieksmatig van akoestisch nonwoven vlies van 0,2 mm dikte. De installateur kan tevens individuele, in PE gewikkelde platen uit minerale wol plaatsen.

3.4 COATING

De architect kiest een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurengamma voor Luxalon® 84R panelen code nr. _________ of een speciale kleur wordt gemaakt.

de coating bestaat uit een stevige en duurzame polyesterafwerking in twee lagen, met een nominale dikte van 20 micron, aangebracht in een continu coatingproces, zodat een uniforme coating en een absolute hechting gewaarborgd zijn.

3.5 INSTALLATIE

Alle materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften, regels en aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke bijkomende vereisten vermeld in de specificaties of in de tekeningen.