SPECIFICATIES LUXALON® T15

DEEL 1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Levering en plaatsing van Luxalon® T-15-plafondsysteem zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit tegels met een verborgen ophangsysteem. De tegels worden gevormd door in elkaar grijpende U-profielen; het ophangraster wordt gevormd door T-profielen. Bij dit systeem kunnen de tegels eenvoudig worden geplaatst en verwijderd.

DEEL 2. PRODUCT

__________ m2 Luxalon T-15-plafond, waarvan de tegels zijn vervaardigd van

0,35 mm dikke gemoffelde aluminium profielen zodat een tegelgrootte

van __________ x __________ mm wordt bereikt.

__________ tegels van 600 x 1.200 mm

__________ tegels van 600 x 600 mm

Alle U-profielen zijn 15 mm breed en 40 mm hoog. Elke T15-tegel is uitgevoerd met een 37 mm hoge platte omtrekstrip, waardoor het ondersteunende T-profiel aan het oog wordt onttrokken. De strip is uitgevoerd in dezelfde kleur als de T15-tegel.

De U-profielen van de tegels zijn voorzien van uitsparingen in de randen, waarmee de tegel zichzelf kan richten zodat deze volledig gelijk loopt met het 15 mm T-profiel. Eenmaal opgenomen in het ophangraster, worden de tegels volledig in het roosterplafond geïntegreerd. De tegels worden zonder extra bevestigmaterialen in het ophangraster geïnstalleerd. Het ophangraster bestaat uit 15 mm brede T-profielen die standaard in de handel zijn.

DEEL 3. AANVULLENDE SPECIFICATIES

3.1 KANTLIJSTEN

L-profielen (25 x 50 mm), gemaakt van 0,5 mm dik gemoffeld aluminium. Voor het standaard Luxalon® kleurbereik, zie ons Luxalon® kleurenschema.

3.2 AFWERKINGSLAAG

De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas-kleurbereik voor Luxalon® T15-tegels, code-nr. __________ De sterke en duurzame polyesterlakafwerking, in een nominale dikte van 20 micron, is via een continu lakproces aangebracht. Hierdoor is de afwerkinglaag overal even dik, en is een absolute adhesie gewaarborgd.

3.3 INSTALLATIE

Installatie overeenkomstig de aanbevelingen van Hunter Douglas.