LUXALON® UNIGRID 40 SYSTEEMSPECIFICATIE

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Levering en plaatsing van Luxalon® Unigrid plafondsysteem zoals gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 SYSTEEM BESCHRIJVING

Het systeem bestaat uit een Luxalon® Unigrid plafondrooster met een tegelafmeting 600 x 600 or 600 x 1200 mm

Het moduul is_________ x _________ mm

De hoogte is __________________ mm

Type: Wave, Focal, Crête, Piquée (geperforeerd)

DEEL 2: PRODUCT

2.1 TEGELROOSTERS

_________m2 Luxalon® Unigrid plafond, geproduceerd van 0,6 mm dikke aluminium strips van aluminiumlegering AA5050 of een daarmee overeenkomende legering (conform de norm EN 1396 en ECCA normen).

2.2 MONTAGESYSTEEM

Een standaard T24-profiel grid is de basis voor de installatie van het Unigrid plafond.
1. T24 opleg, hoogte 0

2. T24 inleg

3. T24 doorzak

DEEL 3: ADDITIONAL SPECIFICATIES

3.1 KLEUR EN AFWERKING

De architect selecteert een kleur uit de standaard Luxalon® kleurenkaart voor Luxalon® Unigrid plafondsysteem of er wordt een speciale kleur op aanvraag gemaakt. De sterke en duurzame polyester lakafwerking, in een nominale dikte van 20 micron, is via een continu lakproces aangebracht. Hierdoor is de afwerkinglaag overal even dik en is een absolute adhesie gewaarborgd.

3.2 INSTALLATIE

Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende wettelijke regelingen en verordeningen, evenals met de voorschriften van de fabrikant, inclusief aspecifieke aanvullende eisen welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.