LUXALON® PLAFONDSYSTEEM MET OPLEGTEGELS SPECIFICATIE

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

Luxalon® plafondsysteem met oplegtegels, gebouwd door Hunter Douglas Architectural Products, leveren en bevestigen.

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Het systeem bestaat uit metalen tegels, die in een 15 mm of 24 mm gesleufd T-stangsysteem worden geplaatst.

DEEL 2: PRODUCT

2.1 TEGELS

________m2 Luxalon® plafond met inlegtegels bestaat uit:

Tegels met haakse randen van 591x591 mm (module 600 x 600) of 616 x 616 mm (module 625 x 625) gemaakt uit 0,5 mm dik staal. De tegels met haakse randen worden op de onderflens van de T-stang gelegd.

2.2 AFHANGING

Bestaat uit voorgestanste T-hoofdstukken, die in een raster zijn geplaatst door T-kruisstukken aan te brengen; ze zijn afgestemd op de maat van de gekozen tegels.

De maximale afstand tussen de bevestigingspunten voor hangers op de hoofd-T bedraagt 1200 mm. T-hoofdstukken en T-kruisstukken zijn standaard wit geëmailleerd. Op de tegels afgestemde kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

DEEL 3: BIJKOMENDE SPECIFICATIES

3.1 KANTAFDEKLIJSTEN

- L-profiel 25 x 25 mm gemaakt uit 1,5 mm dik staal aluminium

- W-profiel 25 x 25 x 25 x 25 mm gemaakt uit 1,5 mm dik aluminium

- F-profiel, 25 x 25 mm, gemaakt uit 1,5 mm dik aluminium

- Getrapt F-profiel 25 x 25 x 25 x 25 mm gemaakt uit 1,5 mm dik aluminium

3.2 PERFORATIES

De fabrikant levert tegels met perforatiepatroon nr.____ met een gewone rand van nominaal 10 mm aan alle zijden.

De perforaties hebben een diameter van ________, wat resulteert in een open gedeelte van ____%. Andere kleuren op verzoek.

3.3 AKOESTISCH

De fabrikant levert akoestische platen uit nonwoven textiel, dikte 0,2 mm, gelijmd in de tegel of in PE gewikkelde minerale wol met zwarte voorzijde, dikte ___mm densiteit____kg/m3 en in een dusdanige afmeting dat de tegel volledig wordt gevuld.

3.4 COATING

De architect kiest een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurengamma voo Luxalon® tegels RAL-code nr._______of een speciale kleur wordt gemaakt.

De coating bestaat uit een stevige en duurzame polyester poedercoating in minimale dikte van 60 micron, die elektrostatisch wordt aangebracht op elektrisch gegalvaniseerd staal, gefosfateerd en chemisch behandeld overeenkomstig strenge industriële normen (DIN 1541 / TAIM standaards).

3.5 INSTALLATIE

Alle materialen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften, regels en aanbevelingen van de fabrikant, inclusief specifieke bijkomende vereisten vermeld in de specificaties of in de tekeningen.

3.6 VERVANGINGEN

Plafondinstallateurs die offertes wensen in te dienen voor andere systemen dan het Luxalon® tegelplafondsysteem, moeten minstens 10 dagen voor de offertedatum aan de architect een volledige beschrijving overhandigen van het totale systeemconcept, alsook informatie over de performantietests die als systeem werden uitgevoerd. Bovendien moet een lijst van gelijkaardige installaties met de voorgestelde vervanging worden ingesloten. Als goedkeuring wordt verleend, wordt een addendum uitgegeven waarin het goedgekeurde systeem zoals hier bepaald, wordt vermeld.