PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS 

1.1 INTRODUCTION

Les plafonds seront du type Luxalon® à pose sur « T » fabriqué par Hunter Douglas Produits Architecturaux.

1.2 DESCRIPTION DE SYSTÈME

Le plafond sera réalisé en dalles de métal posées dans un système d’ossature T de 15 mm ou 24 mm.

PARTIE 2: PRODUIT 

2.1 CASSETTES

_________ m² de cassettes Luxalon® à pose sur « T » consistant en: 

Des dalles à bords droits de 591 X 591 mm (module 600 X 600) ou de 616 X 616 (module 625 X 625) réalisées en acier de 0.5 mm d’épaisseur. Les côtés des dalles sont réalisés de façon à reposer sur l’ossature « T ».

2.2 SUSPENTE

Le système consiste en des porteurs « T » installés en quadrillage par l’insertion d’entretoises calculé de façon à être utilisé avec la dimension des dalles sélectionnées. (voir 2.1). 

L’écartement maximum entre les points de suspension sur le porteur principal est de 1200 mm. Les porteurs et les entretoises auront une finition blanc standard laquée au four. Les couleurs coordonnées aux dalles seront disponibles selon la gamme du fabricant.

PARTIE 3: INFORMATIONS ADDITIONNELLES 


3.1 PROFILÉS DE RIVES

- Profilé L, 25 X 25 mm, aluminium épaisseur 1,5 mm

- Profilé W 25 X 25 X 25 X 25, aluminium épaisseur 1,5 mm

- Profilé F 25 X 25, aluminium épaisseur 1.5 mm

- Profilé F à joint creux 25 X 25 X 25 X 25 mm, aluminium épaisseur 1,5 mm

3.2 PERFORATIONS

Le fabricant fournira des cassettes avec la perforation n° _________ avec un encadrement en plein d’une largeur nominale de 10 mm. Les perforations auront un diamètre de _________ résultant en une surface ouverte de _________ %.

3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira la cassette avec un non tissé acoustique d’une épaisseur de 0,2 mm collé en face intérieure ou un matelas de laine ensaché dans du PE noir, d’une épaisseur de _________ mm, d’une densité de _________ Kg/m3 et d’une taille permettant de remplir intégralement la cassette.

3.4 PEINTURE

L’architecte choisira une couleur dans la gamme de couleurs Hunter Douglas, des cassettes Luxalon®, code RAL _________. Un coloris spécial pourra être exécuté selon ses indications après étude. 

Le revêtement de surface sera une peinture en poudre polyester d’une épaisseur minimale de 60 microns, appliquée par un procédé électrostatique sur de l’acier galvanisé et traité selon les normes industrielles DIN 1541/TAIM standards.

3.5 INSTALLATION

Les plafonds seront installés selon les normes et règles locales et les recommandations du fabricant.