PARTIE 1. GENERALITES

1.1.1 INTRODUCTION

Fourniture et fixation de système de plafond Luxalon( à planche en pose sur T apparent en acier déployé tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.

1.1.2 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système sera constitué de profils Oméga installés de façon unidirectionnelle, en grille ou dans des profils muraux en L. Les lames sont posées sur des profils Oméga ou muraux.

PARTIE 2. PRODUIT

Plafond Luxalon( à planche en pose sur T apparent en métal déployé de ________m2, constitué de :

2.1 PANNEAUX :

Panneaux tirés de tôles de métal déployé de 1,0 mm.

Les planches en pose sur T apparent en métal déployé sont des panneaux de 300, 400 ou 500 mm de largeur présentant des bords carrés pour donner l'aspect de joints fermés ou à fleur.

Panneaux à fabriquer au départ de tôles de métal déployé peintes. Les panneaux doivent avoir une longueur de ______ mm. (disponibilité du fabricant de 1500 mm sans profil de support, de 2400 mm avec profil de support soudé ou de 2800 mm avec profil en C soudé).

2.2 SUSPENSION :

Constituée de profils Oméga ou muraux en L en acier galvanisé.

Les profils Oméga ou muraux en L seront finis dans le coloris RAL demandé.

PARTIE 3 : SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

3.1 PROFILS DE PERIMETRE

- profil L de 25 x 25 mm en acier de 1,5 mm d'épaisseur

- profil W de 25 x 25 x 8 mm en acier de 1,5 d'épaisseur

- profil F de 35 x 40 mm, en acier de 1,5 mm d'épaisseur

- profil angulaire L de 40 x 30 mm (12° angle), en acier de 1,5 mm d'épaisseur

3.2 TYPES DE MAILLES

Le fabricant utilisera toutes les planches en pose sur T apparent en métal déployé avec les types de mailles en acier suivants :

- LD6, zone ouverte 23 %

- LS6, zone ouverte 38 %

- LS8, zone ouverte 62 %

- LS12, zone ouverte 72 %

3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira des coussinets acoustiques blanc/noir à placer sur le dessus des cassettes en métal déployé, d'une épaisseur de ___mm, d'une densité de ____kg/m3 et d'une dimension qui remplira complètement la cassette.

3.4 REVETEMENT

L'architecte choisira dans la palette de couleurs RAL pour le système Luxalon® de planche en pose sur T apparent en métal déployé le code RAL n° _______ ou un coloris spécial pour s'accorder.

Le revêtement consistera en une finition à recouvrement par pulvérisation en polyester solide et durable, appliqué par électricité statique sur de l'acier électrozingué ou de l'aluminium, phosphaté et traité chimiquement conformément aux normes industrielles élevées (normes DIN 1541/ TAIM).

3.5 INSTALLATION

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans.

3.6 SUBSTITUTIONS

Les installateurs de plafond qui souhaitent soumettre des propositions de systèmes autres que le système à grille C en métal déployé Luxalon( remettront à l'architecte, au moins 20 jours avant la date de l'offre, une description complète du concept total du système et des tests de performance réalisés en tant que système. Une liste d'installations similaires à la substitution proposée sera également incluse. En cas d'approbation, un addenda sera émis, énumérant le système approuvé comme indiqué