PARTIE 1. GENERALITES 



1.1 INTRODUCTION

Fourniture et fixation de système de plafond Luxalon® à cassette intégrée en acier déployé tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.

1.2 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système comprendra des cassettes métaliques posées dans un système de barre rainurée en T de 15 mm, 24 mm ou un système Oméga 50 mm ou 100 mm.

PARTIE 2. PRODUIT

2.1 CASSETTES EN METAL DEPLOYE

Plafond Luxalon® à cassette encastrée en métal dépoyé de ________m2 constitué de : 

Cassettes à bords carrés de 585x585 mm (T15), 575x575 mm (T24), module 600 x 600 ou 595 x 595 mm (Oméga 50) avec module 625 x 625 ou 900 x 900 mm (Oméga 100) avec module 920 x 920 en acier ou en aluminium de 1,0 mm d'épaisseur. Les cassettes à bords carrés sont conçues pour reposer dans un renfoncement de 10 mm ou 15 mm sous le niveau de la barre en T ou à fleur avec la barre en T / Oméga.

2.2 SUSPENSION

Constituée de sections préperforées de T principaux installées dans une grille par l'insertion de T croisés conçus pour être utilisés avec la taille de cassette sélectionnée. 

ou 

Constituée de sections de Oméga principal installées dans une grille par l'insertion de profils Oméga croisés conçus pour être utilisés avec la taille de cassette sélectionnée. 

La distance maximum des points de fixation des suspensions rapides sur le T principal est de 1200 mm. Les T principaux et les T croisés seront revêtus en standard d'une finition en émail blanc cuit. Les coloris assortis de cassettes sont disponibles sur demande.

PARTIE 3 : SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES 



3.1 PROFILS DE COUVERTURE DE BORD

- Profil en L 25 x 25 mm en acier de 1,5 mm d'épaisseur

- Profil en W de 25 x 25 x 8 mm en acier de 1,5 d'épaisseur

- Profil en F de 35 x 40 mm en acier de 1,5 d'épaisseur

- Profil angulaire en L, 40 x 30 mm(angle de 12°) en acier de 1,5 d'épaisseur

3.2 TYPES DE MAILLES

Le fabricant utilisera toutes les cassettes encastrées à métal déployé avec les types de mailles en aluminium ou en acier suivants :

- LD6, zone ouverte 23 %

- LS6, zone ouverte 38 %

- LS8, zone ouverte 62 %

- LS10, zone ouverte 68 %

- LS12, zone ouverte 72 %

- LS 16, zone ouverte 66 %

3.3 ACOUSTIQUE

Le fabricant fournira des coussinets acoustiques blanc/noir à placer sur le dessus des cassettes en métal déployé, d'une épaisseur de ___mm, d'une densité de ____kg/m3 et d'une dimension qui remplira complètement la cassette.

3.4 REVETEMENT

L'architecte choisira dans la palette de couleurs RAL pour les cassettes en métal déployé Luxalon® le code RAL n° _______ ou un coloris spécial pour s'accorder. 

Le revêtement consistera en une finition à recouvrement par pulvérisation en polyester solide et durable, appliqué par électricité statique sur de l'acier électrozingué ou de l'aluminium, phosphaté et traité chimiquement conformément aux normes industrielles élevées (normes DIN 1541/ TAIM).

3.5 INSTALLATION

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans.

3.6 SUBSTITUTIONS

Les installateurs de plafond qui souhaitent soumettre des propositions de systèmes autres que le plafond Luxalon à cassette en métal déployé, remettront à l'architecte, au moins 10 jours avant la date de l'offre, une description complète du concept total du système et des tests de performance réalisés en tant que système. Une liste d'installations similaires à la substitution proposée sera également incluse. En cas d'approbation, un addenda sera émis, énumérant le système approuvé comme indiqué