LUXALON® 300C BREITPANEEL AUSSENDECKENSYSTEM, SPEZIFIKATION 

TEIL 1: ALLGEMEIN 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage eines Luxalon® 300C Carrier Außendeckensystems wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System besteht aus Paneelen, die auf Tragschienen geklemmt an eine starre Unterkonstruktion montiert werden. Jedes Paneel kann einzeln von Hand oder mittels eines Hilfswerkzeugs entfernt werden. Das Tragesystem besteht aus einer handelsüblichen Unterkonstruktion (nicht Luxalon®). Um eventuelle Kontaktkorrosion durch Verwendung verschiedener Metalle zu vermeiden, sind zwischen Tragschienen und Unterkonstruktion Luxalon® Unterlegscheiben mit Versteifungsplatten anzuordnen.

TEIL 2: PRODUKT

_________m² Luxalon® 300C Carrier Breitpaneel Außendecke bestehend aus:

2.1 PANEELE

Die Paneelen werden im Rollformverfahren aus 0,7 mm einbrennlackiertem Aluminiumband gefertigt. Zur besseren Steifigkeit sind beide Paneel-Stirnseiten 29 mm aufgekantet. Die 300 mm breiten Paneele 70 haben 5 mm gefasste Längsseiten, die dicht aneinander gestoßen werden und so eine optisch geschlossene Decke bilden.
Die Paneele sind aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminium, Legierung EN-AW 3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA Standard). Länge _________ mm (lieferbar in 1000-6000 mm, auf Anfrage 250-1000 mm und Längen > 6000 mm).

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 0,95 mm Aluminium werden in parallelen Reihen mit einem Abstand von ________________ mm an einer geeigneten, handelsüblichen Unterkonstruktion verschraubt. Die Verschraubung wird in Abständen von ________________ mm vorgenommen. Tragschienen werden mit Tragschienenverbindern verlängert. Bei Bedarf integrierte Sicherungsclipse zur zusätzlichen Sicherung der Paneele an der Tragschiene.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN 

3.1 RANDABSCHLÜSSE

- L-Randwinkel 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Aluminium

- W-Randwinkel 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Aluminium

3.2 BESCHICHTUNG

Der Architekt wählt eine Farbe aus dem standardmäßigen Hunter Douglas Farbsortiment für Luxalon® Außenpaneel 300C Code-Nr. _________, oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt. Die Paneele sind mit einer haltbaren und widerstandsfähigen Luxacote® Beschichtung versehen, die mit einer Schichtdicke von ca. 20 μ im Coilcoating-Verfahren aufgebracht wird. Die Farbstabilität ist gewährleistet. Das Luxacote®-Finish garantiert eine optimale Haftung und exzellente Wetterbeständigkeit.

3.3 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.