LUXALON® Paneeldecke 75/150/225C 

Teil 1: ALLGEMEINES 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage einer Luxalon® Paneeldecke wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 SYSTEMBESCHREIBUNG

Das System besteht aus langen Paneelen, die auf Tragschienen geklemmt werden. Die Paneele werden dicht aneinander gestoßen und bilden so eine optisch geschlossene Deckenfläche. Unterschiedliche Paneelbreiten können auf einer Unterkonstruktion kombiniert werden.

Teil 2: PRODUKT

_________m2 Luxalon® Paneeldecke, bestehend aus:

2.1 PANEELEN

- 75C aus 0,5 mm Aluminium, Abmessung 75 x 15,5 mm

- 150C aus 0,5 mm Aluminium, Abmessung 150 x 15,5 mm

- 225C aus 0,6 mm Aluminium, Abmessung 225 x 15,5 mm

Die Paneele werden aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband gefertigt, Legierung HD5050 oder gleichwertig gemäß EN 1396 und ECCA-Standard. 

Alle Paneele sind gemäß den Herstellerangaben sorgfältig auf die Tragschienen zu klemmen. Die maximale Paneellänge beträgt 6 Meter. Zur Längsverbindung werden die Paneelverbinder verwendet.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 0,6 mm Stahl / 0,95 mm Aluminium werden in Reihen mit maximalem Abstand von ______mm durch Schnellabhänger mit einer Länge von ______mm an der Rohdecke befestigt. Die Abhängepunkte weisen einen maximalen Abstand von ______mm auf. Die Tragschienen sind maximal 5 Meter lang und werden mit Tragschienenverbindern modulgerecht verbunden.

2.3 AUßENANWENDUNGEN

Luxalon® Metalldecken eignen sich auch für Außenbereiche. Detaillierte Angaben hierzu erhalten Sie von Ihrer zuständigen Hunter Douglas Niederlassung.

TEIL 3: ALLGEMEINES ZU LUXALON® PANEELDECKEN 

3.1 RANDABSCHLÜSSE

- U-Klemmprofil, 28,6 x 19 x 20 mm, aus 0,35 mm Aluminium

- L-Randwinkel, 29 x 19,4 mm, aus 0,5 mm Aluminium

- L-Randwinkel, 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Stahl

- W-Randwinkel, 45 x 21 x 21 x 18,5, aus 0,8 mm Stahl

3.2 PERFORATIONEN

Der Hersteller liefert Paneele mit folgenden Lochbildern:

- 75C : 1 mm Ø, Lochabstand 2 mm, freie Fläche 23%

- 150C : 2 mm* Ø, Lochabstand 5 mm, freie Fläche 16%

- 225C : 1,5 mm Ø, Lochabstand 3 mm, freie Fläche 23%

- 225C : 2 mm* Ø, Lochabstand 5 mm, freie Fläche 16%

- Unterschiedliches Lochbildmuster der Paneele 150/225C

Die perforierten Paneele 150/225 C haben einen 9 mm breiten, die Paneele 75C einen 3 mm breiten nicht perforierten Rand. Dadurch ist eine hohe Steifigkeit und eine ebene Paneelfläche gewährleistet.

3.3 AKUSTIK

Der Hersteller liefert die Paneele mit werkseits eingeklebtem Akustikvlies auf der Paneelrückseite. Alternativ kann das Montageunternehmen die Paneele mit gleichwertigen Mineralwollmatten hinterlegen.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Besteller wählt die Standardfarbe _______ der LUXALON® Farbpalette für Paneele 75/150/225C oder eine Sonderfarbe, die _______ entspricht. 

Die Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbaren und widerstandsfähigen Polyesterpulverlack, der 2-lagig mit einer Schichtdicke von 20 µ im Coilcoating-Verfahren aufgetragen wird.

3.5 MONTAGE

Alle Materialien werden in genauer Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und den Montageanweisungen des Herstellers sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montiert.

3.6 ALTERNATIV-MATERIALIEN

Der Montageunternehmer wird alle Materialien, die er anstelle des kompletten LUXALON® Paneeldecken-Systems verwenden will, mindestens 10 Tage vor Verstreichen der Bietefrist dem Architekten zur Genehmigung vorlegen. Zusätzlich fügt er alle technischen Unterlagen und eine Referenzliste der Objekte bei, die mit den Alternativmaterialien ausgeführt wurden. Sollte eine Genehmigung der Alternativmaterialien erfolgen, ist ein Anhang zur Ausschreibung erforderlich, in dem die Alternativmaterialien detailliert aufgeführt sind.