LUXALON® 70U AUSSENDECKE SYSTEM-SPEZIFIKATION 

TEIL 1: ALLGEMEIN 

1.1 EINLEITUNG

Liefern und Verlegen einer Luxalon® 70U Decke wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System besteht aus linearen, kastenförmigen Paneelen, befestigt an einem verstellbaren Tragesystem, wobei alle Paneele einzeln von Hand entfernt werden können. Das System verfügt über offene Fugen zwischen den Paneelen. Das Tragesystem besteht aus einer handelsüblichen, justierbaren Unterkonstruktion (nicht Luxalon®). Um eventuelle Kontaktkorrosion durch Verwendung verschiedener Metalle zu vermeiden, sind zwischen Tragschiene und Unterkonstruktion Luxalon® Unterlegscheiben mit Versteifungsplatten anzuordnen.

TEIL 2: PRODUKT

_________m² Luxalon® 70U Außendecke, mit 30 mm Fugen, bestehend aus:

2.1 PANEELE

Paneele, 70 mm breit, 25 mm tief, im Rollformverfahren aus 0,8 mm einbrennlackiertem Aluminiumband hergestellt. Optional können Akustikmatten auf die Paneele gelegt werden, um die Akustikleistung zu verbessern. 

Die Aluminium-Paneele sind aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminium, korrosionsbeständige Legierung EN-AW 3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA). 

Die Länge beträgt _________ mm (lieferbar in 1000-6000 mm, auf Anfrage 250-1000 mm und Längen > 6000 mm). Paneele in Längsrichtung mit Paneelverbindern verbunden.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 0,95 mm Aluminium werden in parallelen Reihen mit einem Abstand von _________ angebracht, mit justierbaren Abhängern von für den Windsog/-druck angemessener Stärke und Steifigkeit. Die Abhängepunkte haben einen Abstand von ____________ mm. Tragschienen werden mit Tragschienenverbinder verlängert. Die Tragschienen sind im Standardmodul von 100 mm mit Ausstanzungen und Klemmzapfen zur Aufnahme der Paneele versehen. 

Die Paneele werden mit Befestigungsclips aus einbrennlackiertem Aluminium an den Tragschienen gesichert.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN 

3.1 RANDABSCHLUSSPROFILE

- L-Randwinkel 29,2 x 19,4 mm, aus 0,5 mm Aluminium

- L-Randwinkel 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Aluminium

- W-Randwinkel 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Aluminium

3.2 BESCHICHTUNG

Der Architekt wählt eine Farbe aus dem standardmäßigen Hunter Douglas Farbsortiment für Luxalon® 70U Paneele Code-Nr. _________, oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt. 

Die Beschichtung besteht aus einem äußerst haltbaren und widerstandsfähigen Luxacote®-Finish mit einer Schichtdicke von 20 μ, das im Coilcoating-Verfahren aufgetragen wird. Eine einheitliche Beschichtung ist garantiert. Das Luxacote®-Finish garantiert eine optimale Haftung und exzellente Wetterbeständigkeit.

3.3 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.