LUXALON® 75/150/225C AUSSENDECKEN SYSTEM-SPEZIFIKATION 

TEIL 1: ALLGEMEIN 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage eines geschlossenen Luxalon® Außendeckensystems wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System besteht aus Paneelen, die auf Tragschienen an eine verstellbare Unterkonstruktion montiert werden. Die Befestigung mit Sicherungsclipsen ermöglicht das Entfernen einzelner Paneele mit einem Hilfswerkzeug. Auf Wunsch können verschieden Paneelbreiten kombiniert werden. Um eventuelle Kontaktkorrosion durch Verwendung verschiedener Metalle zu vermeiden, werden Unterlegscheiben mit Versteifungsplatten zwischen Tragschiene und Unterkonstruktion angeordnet.

TEIL 2: PRODUKT

_________ m² geschlossenen Luxalon® Außendecke, bestehend aus:

2.1 PANEELE

- 75C, Abmessung 75 mm x 15,5 mm (B x H), hergestellt aus 0,6 mm Aluminiumband

- 150C, Abmessung 150 mm x 15,5 mm (B x H), hergestellt aus 0,6 mm Aluminiumband

- 225C, Abmessung 225 mm x 15,5 mm (B x H), hergestellt aus 0,6 mm Aluminiumband

Die Paneele aus vorbeschichtetem, einbrennlackiertem Aluminiumband mit korrosionsbeständiger Legierung EN-AW-3005 oder gleichwertig (gemäß EN 1396 und ECCA-Standard) haben eine Länge von ________________ mm (lieferbar in 1000-6000 mm) und werden mit Paneelverbindern verlängert.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Vorgefertigte Tragschienen aus 0,95 mm Aluminium werden in parallelen Reihen mit einem Abstand von ________________ mm an einer geeigneten, handelsüblichen Unterkonstruktion verschraubt. Die Unterkonstruktion muss dem auftretendem Winddruck/Windsog Widerstand leisten. Die Abhängepunkte haben einen Abstand von ____________ mm. Tragschienen werden mit Tragschienenverbindern verlängert. Die Tragschienen sind im Modul von 75 mm oder einem Vielfachen davon mit Ausstanzungen und Klemmzapfen zur Aufnahme der Paneel versehen. Die Paneele sind an den Tragschienen mit separaten Sicherungsclipsen befestigt.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN

3.1 RANDABSCHLUSSPROFILE

- L-Randwinkel 29,2 x 19,4 mm, aus 0,5 mm Aluminium

- L-Randwinkel 45 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Aluminium

- W-Randwinkel 45 x 21 x 21 x 18,5 mm, aus 0,8 mm Aluminium

3.2 BESCHICHTUNG

Der Architekt wählt die Standardfarbe ________________ der Luxalon® Farbpalette für Außenpaneele 75/150/225C oder eine Sonderfarbe. 

Die Paneele sind mit einer Luxacote® Beschichtung versehen, die mit einer Schichtdicke von 20 μ im Coilcoating- Verfahren aufgebracht wird. Sie gewährleistet eine optimale Farbhaftung und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.

3.3 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.