LUXALON® LAY-ON KASSETTENDECKE SYSTEM-SPEZIFIKATION 

TEIL 1: ALLGEMEIN 

1.1 EINLEITUNG

Lieferung und Montage einer Luxalon® Lay-On Kassettendecke wie von Hunter Douglas gefertigt.

1.2 BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Deckensystem bestehend aus Metallkassetten, die in ein 15 oder 24 mm T-Schienensystem eingelegt werden.

TEIL 2: PRODUKT

2.1 KASSETTEN

________m2 Luxalon® Lay-in Kassettendecke bestehend aus: An den Seiten quadratisch aufgekantete Kassetten 591x591 mm (Modul 600 x 600) oder 616 x 616 mm (Modul 625 x 625) aus 0,5 mm Stahl. Die an den Seiten quadratisch aufgekanteten Kassetten liegen auf dem unteren Flansch der T-Schiene auf.

2.2 UNTERKONSTRUKTION

Bestehend aus vorgestanzten T-Schienen, die mittels passenden Querschienen zu einem Raster zusammengefügt werden. Der Maximalabstand der Abhängepunkte für die Hautpschiene beträgt 1200 mm. Hautpschienen und Querschienen sind mit einer weißen Standard-Einbrennlackierung versehen. Zu den Kassetten passende Farben auf Anfrage.

TEIL 3: ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN 

3.1 RANDABSCHLÜSSE

- L-Randwinkel 25 x 25 mm, aus 1,5 mm Aluminium

- W-Randwinkel 25 x 25 x 25 mm, aus 1,5 Aluminium

- F-Randwinkel 25 x 25 mm, aus 1,5 Aluminium

- Gestuftes F-Profil 25 x 25 x 25 x 25 mm, aus 1,5 Aluminium

3.2 PERFORATIONEN

Die Kassetten werden mit Perforationsmuster Nr.____ gelocht geliefert, mit einem 10 mm breiten, nicht perforierten Rand auf allen Seiten. Die Perforationslochung hat einen Durchmesser von ________, wodurch ein freier Bereich von____% entsteht. Ein anderer Rand auf Anfrage.

3.3 AKUSTIK

In die Kassetten ist entweder eine Akustikvlies-Kaschierung mit 0,2 mm Dicke eingeklebt, oder schwarze Mineralwollmatten mit einer Dicke von ___mm und einer Dichte von ____kg/m3, in einer Größe, die die Kassette voll ausfüllt.

3.4 BESCHICHTUNG

Der Architekt wählt eine Farbe aus dem standardmäßigen Hunter Douglas Farbsortiment für Luxalon® Kassetten mit RAL-Code Nr._______, oder es wird eine Sonderfarbe angefertigt. 

Die Beschichtung ist eine haltbare und widerstandsfähige Polyester-Pulverbeschichtung, die im Galvanisierungsverfahren mit einer Mindestdicke von 60 µ auf den verzinkten Stahl aufgebracht, phosphatiert und chemisch behandelt wird gemäß hoher industrieller Standards (DIN 1541/ TAIM Standards).

3.5 MONTAGE

Materialien in genauer Übereinstimmung mit allen örtlichen Vorschriften und Montageanweisungen des Herstellers, sowie nach den Erfordernissen der Ausschreibung bzw. den Angaben in den Ausbauzeichnungen montieren.

3.6 ALTERNATIVMATERIALIEN

Das Montageunternehmen, das andere Vorschläge als das Luxalon® Kassettendeckensystem unterbreiten möchte, muss dem Architekten mindestens 10 Tage vor Verstreichen der Bietefrist eine komplette Beschreibung des gesamten Systemkonzepts und entsprechende Leistungsdaten zukommen lassen. Zusätzlich eine Liste ähnlicher Installationen, die mit dem Alternativmaterial ausgeführt wurden. Bei Genehmigung der Alternativ-Materialien ist ein Anhang zur Ausschreibung erforderlich, in dem die Alternativ-Materialien aufgeführt sind.