PARTIE 1: GÉNÉRALITÉS 

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et pose de lames 70U fabriquées par Hunter Douglas Produits Architecturaux.

1.2 DESCRIPTION DE SYSTÈME

Ce système se compose de lames 70U fixées à un système de suspension réglable permettant le démontage manuel de chaque lame. Joint ouvert entre les lames.

PARTIE 2: PRODUIT

Plafond de _________m² de lames type 70U, joint ouvert de 30 mm, composé de:

2.1 LAMES

Lames de 70 mm de large et 25 mm de profondeur, à partir de feuillard d’aluminium pré peint, laqué au four, de 0,8 mm d’épaisseur ou de feuillard acier pré peint laqué au four de 0,8 mm d'épaisseur ; lames pleines ; en option un matelas de laine minérale peut être posé sur les lames afin de rehausser les performances acoustiques. 

Les lames aluminium seront fabriquées en alliage aluminium pré peint laqué au four type EN-AW 3005 ou similaire (normes EN 1396 ou ECCA). Les lames acier seront fabriquées en alliage acier pré peint laqué au four.

2.2 SUSPENTES

Les rangées de porte-lames (acier 1,0/aluminium 0,95) seront installées à _________ d’axe en axe, au moyen de suspensions réglables, celles-ci espacées à une distance de _________ d’axe en axe. Les porteurs peuvent être raccordés au moyen d’éclisses. Ils comportent des découpes embouties pour le clippage des lames au module standard de 100. 

Les clips de blocage sont fabriqués à partir de feuillard d’aluminium pré peint laqué au four, clippés sur les porteurs, emtre les lames afin de solidariser l’ensemble.

PARTIE 3 : INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

3.1 PROFILÉS DE RIVES

- Cornière en L, 29,2 x 19,4 mm, aluminium 0,5 mm

- Cornière en L, 45 x 18,5 mm, acier 0,8 mm, ou aluminium

- Cornière en W, 45 x 21 x 21 x 18,5, acier 0,8 mm ou aluminium

3.2 ACOUSTIQUE

L’installateur pourra disposer des matelas de laine minérale ensachée au dessus des lames.

3.3 PEINTURE

Coloris au choix de l’architecte dans la gamme standard des coloris Hunter Douglas pour les lames type Luxalon® 70U code nº_________. Un coloris spécial pourra être exécuté après étude. 

Le revêtement consistera en une peinture polyester résistante et durable d’une épaisseur minimale de 20 microns appliquée par un procédé de laquage au four en continu garantissant une épaisseur uniforme et une totale adhésion. 

Pour des applications en extérieur ou en piscine, il est nécessaire d’utiliser le revêtement consistera en une peinture polyuréthane 3 couches, résistante et durable, d ‘une épaisseur minimale de 3 microns appliquée par un procédé de laquage au four en continu. Le pré-traitement « Anorcoat », le primaire, le laquage et la surcouche de vernis sont totalement intégrés dans ce procédé.

3.4 INSTALLATION

Les plafonds seront installés selon les normes et règles locales et les recommandations du fabricant.