| Produkt | Hunter Douglas® Schiebeladen Screen System |
| --- | --- |
| System | Schiebeladen mit Screengewebe |
| Screengewebe | Enduris™ Glass Core Screengewebe |
| Rahmen | Verborgener Aluminiumrahmen Vertikal: extrudiertes Aluminiumprofil 60x50 mm mit Ausschnitt für verdeckte Gewebebefestigung Horizontal: extrudiertes Aluminiumprofil 60x42 mm mit aufsteckbarer Abdeckung, Rand für verdeckte Gewebemontage und geneigter Fläche um Verschmutzungen zu reduzieren |
| Masse | Höhe______ Breite______ (max. Dimensionen hängen von der jeweiligen Windbelastung ab) |
| Obere Schienen | Extrudiertes, rechteckiges Aluminiumprofil 40 x 48 mm |
| Untere Schienen | Extrudiertes Aluminium T-Profil 50 x 50 mm |
| Screengewebe Perforationsgrad | 3% Perforation im Screengewebe Hitze- und Lichtdurchlässigkeit variieren je nach Farbe (Detailinformationen sind auf Anfrage erhältlich) |
| Screengewebe Perforationsgrad: | PVC-beschichtetes Glasfasergewebe, thermofixierte Gewebe-Körperbindung, 525 gr/m2 (Sergé 2165) |
| Feuerbeständigkeit (Screengewebe): | M1 (NF P92-503), Typ B (BS 5867), B1 (DIN 4102), FR (NFPA 701), Klasse 1 (UNI 9176-D) |
| Screengewebe Farbe: | Auswahl von 34 Gewebearten, 59 verschiedene Gewebefarben |
| Screen-Befestigung | Verdeckte Befestigung mit Material aus Edelstahl in der Qualität A2 (304) |
| Extrusions- Legierung: | Al-Mg-Si 0.5 F22 (EN-AW 6060 T6/T66) |
| Aluminium-oberfläche: | Natur eloxiert 20 Mikrometer (VOM1/A20/VB6) Kundenspezifisch eloxiert (beschränkte Auswahl) 20 Mikrometer Polyester pulverbeschichtet, RAL oder andere Industrie-Standardfarben, Dicke von 60 Mikrometer, Glanz ___% (Standardglanz 70%) • Polyester pulverbeschichtet RAL oder andere Industrie-Standardfarben, Dicke 90 Mikrometer, Glanz ___% (Standardglanz 70%) |
| Schienen-befestigung | Rail fixed to façade or floor by means of aluminium brackets |
| Zubehör: | Hunter Douglas® Führung oben, Führung unten und Endanschlag |
| Motorisierung | Optional: Hunter Douglas Schiebeläden Drive System (für Wohneigentum) • 1 / 2 / 3 / 4 Läden, welche mit einem Motor angetrieben werden |
| Optional | Automatisiertes Kontrollsystem |