| Produkt | Hunter Douglas® Schiebeladen |
| --- | --- |
| System | Schiebeladen aus Lochblech |
| Material | Lochblechkassette aus Aluminiumblech Al 99,5 |
| Perforationen | Rv 2,5 x 10 mm (5 % freier Querschnitt) Rv 3,5 x 10 mm (10 % freier Querschnitt) Projektabgestimmte Lochung oder Zierlochung |
| Abmessungen | Schiebeladenhöhe ______ (max. Höhe abhängig von der Windlast) Schiebeladenbreite______ (max. Breite abhängig von der Windlast) Tiefe des Elements 60 mm |
| Laufschiene (oben) | Schienenprofil aus extrudiertem Aluminium 40 x 48 mm (B x H) |
| Führungsschiene (unten) | T-Profil 50 x 40 mm aus extrudiertem Aluminium mit Befestigungsnuten an der Unterseite Doppeltes Kastenprofil 40 x 20 mm aus extrudiertem Aluminium mit Befestigungsnuten an der Unterseite |
| Extrusionslegierung | Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN-AW 6060 T6/T66) |
| Zubehör | Hunter Douglas® Laufwagen und Endlagenstopper |
| Befestigungsmaterial | Edelstahl Güte A2 (304) |
| Beschichtung | Polyester-Pulverbeschichtung in RAL-Farbe oder anderer Farbe gemäß Industriestandard, Beschichtungsdicke 60 Mikrometer, Glanzgrad ___% (standardmäßig 70 %) Polyester-Pulverbeschichtung in RAL-Farbe oder anderer Farbe gemäß Industriestandard, Beschichtungsdicke 90 Mikrometer, Glanzgrad ___% (standardmäßig 70 %) |
| Befestigung der Schienen | Die Lauf- und Führungsschienen werden an Fassade oder Decke mit Konsolen befestigt. |
| Motorisierung | Optional: Hunter Douglas Schiebeladenantriebssystem, 24V Zahnriemenantrieb. Elektroniksteuerung einschließlich 230 V-Trafo. 1 / 2 / 3 / 4 Schiebeläden werden von einem Motor angetrieben (max. Gesamtgewicht 120 kg) Optional: automatische Steuerung |